## Slide 1: NEDEN MUF?
HALİME ERKAN
İSTANBUL MEHMET AKİF ERSOY GÖĞÜS KALP DAMAR CERRAHİSİ EĞİTİM ARAŞTIRMA HASTANESİ

## Slide 2: MODİFİYE ULTRAFİLTRASYON
Kardiyopulmoner by-pass sonlandıktan sonra tercihen arteriovenöz ya da venoarterial olarak yaklaşık 10-15 dakika süre ile uygulanan Ultrafiltrasyon tekniğidir.
İMAEH-Venoarterial/15dk (ortalama)

## Slide 3: YÖNTEM
Aort hattından alınan kanın MUF hattının bağlı olduğu roller pompadan aracılığıyla ultrafiltrasyon setinden geçirilerek ve ısıtılarak hastaya venöz yoldan geri verilmesidir.
TERUMO SYSTEM 1
SORİN C5
STOCKERT S5

## Slide 4: MUF SETİ
HAZIR MUF SETİ
TERUMO MUF SETİ
MİSTRAL MUF SETİ
HAND MADE
SORİN CPG SETİ-DİDECO UF
MYOtherm CPG SETİ-DİDECO UF/SASAN UF

## Slide 6: MYOtherm CPG SETİ-DİDECO

## Slide 9: CHECK LİST
KLMEPLR
OKLÜZYON
HATLAR(hava-kink)
ISITICI

## Slide 10: MUF-1
HIZ
-5ml/kg/dk başlangıç
-10ml/kg/dk max

## Slide 11: MUF-2
İZLENEN PARAMETRELER
-TA
-CVP
-LA
-NIRS

## Slide 12: MUF-3
HASTA MUF SIRASINDA HEPARİNİZE KALMAYA DEVAM EDER.
REVERVUARDA KALAN MAYİDEN GEÇİLEBİLİR FAKAT EKSTRA VOLÜM ALINMAZ.
AORT HATTI KAVİTASYON AÇISINDAN DİKKATLE İZLENİR.

## Slide 13: İMAEH DENEYİM-1
YIL | HASTA SAYISI
2012 | 3
2013 | 18
2014 | 48
2015 (OCAK-EYLÜL) | 38

## Slide 14: İMAEH DENEYİM-2
SÜRE: ORTALAMA 15dk
MİKTAR: 150-200 cc

## Slide 15: İMAEH-SONUÇLAR
YÜKSELMİŞ HTC (3-5 mg/dl)
DAHA İYİ MEAN TANSİYON
DAHA AZ ÖDEM
HEMODİLÜSYON TERSİNE DÖNER
DAHA İYİ YBÜ PERFORMANSI

## Slide 16: İMAEH-ÖNERİLER
KULLANILAN SET KALİTESİ ÖNEMLİ
MUF SIRASINDA EKİP ÇALIŞMASI
HASTA ISISI İZLENMELİ
HASSAS TAKİP GEREKLİ